## Slide 1
MCU SEMINAR
전자공학과 20학번 최윤정, 이지수
2022년 RATS SUMMER VACATION

## Slide 2
RATS Github에 가시면
해당 자료의 원본격의 Markdown문서가 있습니다
PPT 상엔 생략한 부분도 있으니
관심있으면 참고 바랍니다
원본

## Slide 3
01
MCU
02
GPIO
ADC
Polling/Interrupt
05
TIM/PWM
06
UART/SPI/I2C
목차
03
04

## Slide 4
01. MCU

## Slide 5
01. MCU
- MCU = Microcontroller Unit : 마이크로프로세서 + 외부장치[EPROM, ADC, SRAM 등]
“Arduino Uno/Nano 內 ATmega328”
*레지스터
- 기능을 사용하기 위한 일종의 스위치
- 레지스터를 통해 HW제어

## Slide 6
02. GPIO

## Slide 7
02. GPIO(General Purpose Input/Output)
표준 입출력장치
마이크로프로세서 를 제어하기 위한 레지스터와 인터페이스할 수 있는 핀들이 달려있음
외부장치와의 인터페이싱도 가능

## Slide 8
02. GPIO(General Purpose Input/Output)
입력
- 1.5V 이하의 신호는 LOW
- 3.0V 이상의 신호는 HIGH
출력
- HIGH: 5V - LOW: 0V

## Slide 9
02. GPIO(General Purpose Input/Output)
Q.
출력은 0V, 5V로 discrete하게 설정하는데 반해 입력은 범위로 잡을까? 또한 굳이 왜 중간에 1.5V 비워 두는 것일까?
→ 노이즈 때문!

## Slide 10
02. GPIO(General Purpose Input/Output)
PORTx(R/W 가능)
: 데이터를 출력하기 위해 사용하는 레지스터
DDRx(R/W가능)
: 포트의 데이터를 입력 또는 출력 중 무엇으로 사용할지 결정하는 레지스터(0 = 입력, 1 = 출력)

## Slide 11
02. GPIO(General Purpose Input/Output)
PINx(R가능)
: 포트로 입력되는 데이터를 저장하는 레지스터

## Slide 12
02. GPIO(General Purpose Input/Output)
Q 아두이노 내장 LED는 PB5이다. LED를 레지스터 레벨에서 제어하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

## Slide 13
02. GPIO(General Purpose Input/Output)
Q 아두이노 내장 LED는 PB5이다. LED를 레지스터 레벨에서 제어하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?
DDRB |= 0b0010 0000;
: DDRx는 입출력 설정 레지스터
DDRB5 = 1(출력)로 설정
나머지는 그대로(OR 연산)
PORTB ^= 0b0010 0000;
: PORTx는 출력에 관여하는 레지스터
위 코드에서 출력으로 설정했음
PORTB5가 0이면 0XOR1 = 1(1출력)
PORTB5가 1이면 1XOR1 = 0(0출력)
즉 500ms마다 LED가 깜빡임
(1 = HIGH = 5V = LED ON)

## Slide 14
03. ADC

## Slide 15
03. ADC(Analog Digital Converter)
Analog?
-어떠한 수치가 연속적으로 변하는 물리량으로 나타나는 것
- 자연에서 얻는 신호

## Slide 16
03. ADC(Analog Digital Converter)
Digital?
- 어떠한 수치가 특정 최소 단위를 가지는 이산적 수치로 나타내는 것

## Slide 17
03. ADC(Analog Digital Converter)
Analog to Digital Converter?
- 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 전자 회로
- 센서로 받는 아날로그 신호(우리는 전압)를 MCU에서 사용할 수 있도록 함
* Sampling: X축으로 Digitalization
* Quantization: Y축으로 Digitalization

## Slide 18
03. ADC(Analog Digital Converter)
Sampling
신호에서 일정 주기를 두고 특정 시간대에서의 샘플 취하기
Quantization
Sampling 후 신호의 진폭값을 근사함
(ex. 1, 2, 3, 4…에 근사)
Encoding
Quantization을 거쳐서 근사된 진폭값을 2진수로 표현(for 컴퓨터)

## Slide 19
03. ADC(Analog Digital Converter)
나이키스트 이론
어떠한 최대 주파수 f를 갖는 연속신호를 2f 이상의 Sampling rate로 샘플링한다면 다시 완벽한 원래의 신호로 복구할 수 있다
By using Fourier Transform
혁펜하임’s 샘플링 이론 추천드립니다
https://www.youtube.com/watch?v=FBpCO28FK0o

## Slide 20
03. ADC(Analog Digital Converter)
라인 트레이서의 경우,
- 수광센서에서 값을 읽어올 때 사용
(아날로그 값은 컴퓨터가 연산을 하지 못하므로 디지털 값으로 바꿀 때 사용)
- analogRead() 이용

## Slide 21
03. ADC Register

## Slide 22
03. ADC Register
ADMUX

## Slide 23
03. ADC Register

## Slide 24
03. ADC Register
ADCSRA

## Slide 25
03. ADC Register
Code

## Slide 26
03. ADC Register

## Slide 27
04. Polling/Interrupt

## Slide 28
04. Polling
- 어떤 Event가 있는지 계속해서 Monitoring
- Event가 없으면 쓸데없이 CPU차지
ex) 초인종이 고장 났다고 가정
치킨을 시켰고, 배달부가 내 연락처가 없다면?
→ 배달부가 왔는지 주기적으로 check

## Slide 29
04. INTERRUPT
-특정 Event가 발생했을 때 프로그램내의
해당 함수가 실행되게 하는 것
INTERRUPT 처리 순서
Ioop()함수 실행
이벤트 발생 후 인터럽트 함수로 이동
인터럽트 함수 실행 (ISR함수)
ISR 함수 종료 후 복귀
Ioop()함수 계속 실행

## Slide 30
만약 동시에 Interrupt이 발생한다면?
-인터럽트 우선 순위가 존재

## Slide 31
04. External Interrupt
- 외부 신호에 따라 인터럽트가 발생하는 것

## Slide 32
04. Internal Interrupt
외부 인터럽트와 PCINTn을 제외하고는 내부
인터럽트

## Slide 33
05. TIM/PWM

## Slide 34
05. PWM
Pulse Width Modulation (펄스 폭 변조)
- 디지털 신호를 아날로그 신호처럼 흉내내는 것
- 디지털 신호는 2진수(0/1)만 가능
But 우리는 아날로그 속 세상에서 살아가고 있음
→ 디지털 신호의 0과 1의 비율을 조절해야 함 *이 비율을 Duty Cycle이라 표현

## Slide 35
05. PWM
라인 트레이서의 경우,
모터드라이버 속도 조절할 때 사용
LED 밝기도 제어 가능
But, 밝기/속도는 어떻게 조절?
→ LED에 입력되는 전압을 조절해야 함
아두이노에는 DAC(Digital Analog Converter)가 없으므로 PWM을 통해 전압값 조절을 유사하게 수행 수 있음(Like 전등 스위치)
(실제 전압값이 바뀌는 게 아님)
TIM을 응용하면 PWM이 가능!!!

## Slide 36
05. PWM
라인 트레이서의 경우,
PWM은 주어진 시간동안 HIGH인 시간의 비율(Duty비)를 사용하여 출력을 제어
아두이노는 디지털 핀에 analogwrite(pin, value)함수 사용하여 PWM 조절
Duty비를 나타내는 value에 0~255사이의 정수값을 입력 → 모터의 속도를 1/255씩 조절하는 방법 사용
실제 전압이 바뀌는 것은 아니지만 처리 속도가 느린 DMM 등에서는 실제로 전압이 바뀌는 것처럼 계측됨
255 : 5V (5V*255/255)
127 : 2.5V(5V*127/255)
0 : 0V(5V*0/255)

## Slide 37
05. PWM
TIM로 PWM만드는 법
- TIM은 일정시간마다 Check하는 기능
- PWM은 일정시간 동안 LOW, 그 후 일정시간동안 HIGH → 이것을 반복함 : 디지털 신호
→ 그렇다면, 타이머란 무엇일까?

## Slide 38
05. TIMER / Counter
TIMER
- MCU내부 클럭을 세는 장치
- 내부 클럭을 세어 일정 시간 동안 펄스를
만들어내거나 일정 시간 뒤에 인터럽트 발생
- 즉, 일정 주기마다 원하는 행위 수행 가능
- 328에는 8bit TIM와 16bit TIM가 있음
- 이번 실습에는 8bit TIM 사용

## Slide 39
05. TIMER / Counter
Clock
- 일정 시간 간격으로 0이나 1값 주어짐
- 8bit TIM : 0~255
16bit TIM: 0~65536
Counter
- 클럭을 세는 장치

## Slide 40
05. TIMER 모드
일반 모드
- TCNTn이 0xFF를 넘어 OVF가 나면 INT 발생
- TCNTn의 최초 값을 설정해 주기 조절

## Slide 41
05. TIMER 모드
CTC 모드
- OCRnA로 Target value 설정
- OCRnA보다 TCNTn이 커지면 OVR 발생 -> Interrupt
- OCRnA로 주기 조절 가능

## Slide 42
05. TIMER / Counter
TIMER – Prescaler(분주비)
- 클럭을 쪼개는 장치(분주)
ex) 메인 클럭이 16MHz /
256 prescaler 사용
→ 16MHz /256 = 62500Hz
일반모드
62500Hz(16us) x 256(8 bit)
= 4.096ms 마다 인터럽트 발생

## Slide 43
06. UART/SPI/I2C

## Slide 44
06. 통신
직렬(serial)통신 : 1개의 입출력 핀을 통해 8개의 비트를 한 번에 전송하는 방법
병렬(Parallel)통신: n비트의 데이터를 전송하기 위해 n개의 입출력 핀을 사용하는 방법

## Slide 45
06. UART
직렬 방식으로 전환하여 데이터를 전송하는 방법
비동기식 통신 → 클락 신호 X
데이터 송신 측 핀: TX
데이터 수신 측 핀: RX
→ RX와 TX를 교차해서 연결, 데이터 송신과
수신 속도 맞추기

## Slide 46
06. UART
Baud rate
- 초당 보내는 데이터 수 = 1초당 얼마나 많은 데이터를 보내냐
Baudrate 9600 set
UART 전송

## Slide 47
06. SPI
- 동기식 시리얼 통신 → 클락 신호 O
- 4가지 선으로 이루어짐
MOSI: 마스터 출력, 슬레이브 입력
MISO: 마스터 입력, 슬레이브 출력
SCK : 데이터 전송 타이밍 동기화를 위한 클락
SS: 슬레이브 셀렉트

## Slide 48
06. I2C
- 동기식 시리얼 통신 → 클락 신호 O
마스터(Master)와 슬레이브(Slave)가 존재
2가지 선으로 이루어짐
SDA: Data 송수신
SCK: Clock 전송

## Slide 49
THANK YOU
전자공학과 20학번 최윤정, 이지수
2022년 RATS SUMMER VACATION